## Slide 1: Sviluppo e caratterizzazione di un sistema di acquisizione dati per sensori fotomoltiplicatori al silicio a singolo fotone (SiPM) per il rivelatore RICH dell'esperimento LHCb al CERN

## Slide 2: Panoramica
FERS-DT5203: Sistema di Acquisizione Dati Temporali ad Alta Precisione
Progettato per:
  Acquisire dati temporali ad alta precisione
  Ideale per il readout di array di rivelatori come SiPM (Silicon Photo Multiplier) e MA-PMT (Multi Anode Photo Multiplier)
Caratteristiche principali:
  Misura il Tempo di Arrivo (ToA)
  Risoluzione temporale nell'ordine dei picosecondi
FERS-DT5203
A5203
MA-PMT

## Slide 3: Panoramica
Schede di Front-End per Acquisizione Segnali
A5255:
  64 canali di acquisizione
  Accetta segnali digitali LVDS
A5256:
  16 canali di acquisizione
  Discriminazione segnali analogici

## Slide 4: Obiettivo
Test in laboratorio:
  Emittitore genera fotone, rilevato dal MA-PMT(Multi Anode Photo Multiplier)
  Segnale analogico inviato alla scheda A5256, che discrimina il segnale in base a una soglia preimpostata
Limite attuale:
  La A5256 discrimina solo 16 canali
Obiettivo del progetto:
  Sviluppare un PCB che integri la logica della A5256
  Discriminazione dei segnali e invio dei dati digitali alla scheda A5255

## Slide 5: Obiettivo
Obiettivo principale:
  Estendere la capacità della scheda A5256 (16 canali) sviluppando un PCB che integri la sua logica
  Collegamento diretto al connettore della A5255 con ingresso LVDS
Risultato atteso:
  Aumento a 4 schede A5256, incrementando significativamente il numero di canali gestiti

## Slide 6: Implementazione
Reverse Engineering Scheda A5256
  Identificazione degli integrati
  Test di continuità e misurazione tensioni di alimentazione
  Realizzazione e analisi dello schema elettrico
  Identificazione modifiche per adattamento al progetto

## Slide 7: Implementazione
Alimentazione 4V5
Step-down converter
LDO voltage regulator

## Slide 8: Implementazione
Alimentazione -4V5
DC-DC Converter
LDO voltage regulator

## Slide 9: Implementazione
Alimentazione 1V7
Step-down converter

## Slide 10: Implementazione
Trigger/CH0
DAC
DAC
Buffer
Differential Amplifier
Comparator

## Slide 11: Implementazione
Input Signal
Comparator
Differential Amplifier

## Slide 12: Implementazione
Progettazione Layout
Requisiti:
  Ingressi A5256: impedenza di 50 ohm
  Uscite: standard LVDS con terminazione a 100 ohm
Stack-Up scelto: 6 layer
  Configurazione: Top → Segnale, GND, Segnale, GND, Power, Segnale ← Bottom
Vantaggio:
  Piani di riferimento adeguati per il controllo dell'impedenza

## Slide 13: Implementazione
TOP Layer

## Slide 14: Implementazione
Ground 1

## Slide 15: Implementazione
Internal Signal

## Slide 16: Implementazione
Gnd 2

## Slide 17: Implementazione
Power Plane

## Slide 18: Implementazione
Bottom Layer

## Slide 19: Implementazione
Modello 3D Top

## Slide 20: Implementazione
Modello 3D Bottom

## Slide 21: Implementazione
Comunicazione
Seriale
I2C

## Slide 22: Implementazione
GUI